## Slide 1: Програма модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020р.р.
Notes: Этот шаблон можно использовать как начальный файл для представления учебных материалов группе слушателей.
Разделы
Для добавления разделов щелкните слайд правой кнопкой мыши. Разделы позволяют упорядочить слайды и организовать совместную работу нескольких авторов.
Заметки
Используйте раздел заметок для размещения заметок докладчика или дополнительных сведений для аудитории. Во время воспроизведения презентации эти заметки отображаются в представлении презентации.
Обращайте внимание на размер шрифта (важно обеспечить различимость при ослабленном зрении, видеосъемке и чтении с экрана)
Сочетаемые цвета
Обратите особое внимание на графики, диаграммы и надписи.
Учтите, что печать будет выполняться в черно-белом режиме или в оттенках серого. Выполните пробную печать, чтобы убедиться в сохранении разницы между цветами при печати в черно-белом режиме или в оттенках серого.
Диаграммы, таблицы и графики
Не усложняйте восприятие: по возможности используйте согласованные, простые стили и цвета.
Снабдите все диаграммы и таблицы подписями.

## Slide 2: Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен.
Мета заходу:
Забезпечення якісними послугами з теплопостачання споживачів міста.
Зменшення втрат теплової енергії в мережах підприємства та внутрішніх системах опалення будинків.
У м. Лубни приєднано до зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлових будинків, з них 12 будинків мають більше 50% квартир відключених від централізованого опалення. Внаслідок чого відбувається перевищення нормативних втрат та розбалансування системи опалення будинку. Для усунення цих проблем пропонується перевести будинки на автономне опалення.
Орієнтовна вартість переведення 12-ти житлових будинків на автономне опалення складає 2 475,00 тис. грн., економія паливно-енергетичних ресурсів для підприємства за рік складе 85,5 т.у.п. (502,3 тис. грн.).
Додатково для мешканців даних житлових будинків буде досягнута економія за рахунок відсутності оплати вартості послуг з опалення місць загального користування, орієнтовно на суму 150,00 тис. грн.
Фінансування заходу планується здійснюватись за рахунок мешканців квартир та за рахунок співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених споживачів.
Notes: Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.
Представьте каждую из основных тем.
Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.

## Slide 3
Мета заходу:
Забезпечення 100% фактичного обліку
теплової енергії.
На сьогоднішній день, у м. Лубни приєднано до
зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлових будинків, з них 110 обладнані вузлами комерційного обліку спожитої теплової енергії. Для оснащення решти 88 житлових будинків необхідно встановити 95 теплових лічильники на вводи зовнішніх мереж у будівлі. В 20 житлових будинках відсутні вузли вводу зовнішніх теплових мереж, тому вони потребують додаткових витрат на добудову для встановлення лічильників теплової енергії.
Орієнтовна вартість встановлення 95 теплових лічильників складе 5 504,97 тис.грн. При виконанні заходу № 1 Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен., кількість необхідних теплових лічильників зменшиться до 85 шт. Тоді, орієнтовна вартість встановлення 85 теплових лічильників складе 4 872,57 тис. грн.
Результатом виконання даного заходу є зменшення споживання теплової енергії орієнтовно до 4 000 Гкал/рік. (6,8%)
Джерела фінансування: кошти державного бюджету, кошти міського бюджету, кошти підприємства та мешканців житлових будинків.
Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста.
Notes: Это другой параметр для обзорных слайдов, использующих переходы.

## Slide 4
Мета заходу:
Оптимізація режиму гарячого водопостачання котельні по вул. Першотравнева, 34/6;
Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах
Зменшення витрат на ремонт та обслуговування теплових мереж
Відсоток споживачів, що фактично користуються послугою централізованого гарячого водопостачання становить 14,2 %
При виконанні даного заходу будуть, відключені 3 будинки, що призведе до економії для підприємства 17,1 т.у.п./рік. Загальна економія складе 100,5 тис. грн. за рік.
Також планується вивести з експлуатації 593,7 м теплових мереж за рахунок відключення від централізованого опалення житлового масиву по вул. Гагаріна:
житловий будинок по вул. Гагаріна, 18а від’єднується згідно Заходу № 1 «Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен.» - 67 % відключених квартир;
житловий будинок по вул. Гагаріна, 18 – 49% відключених квартир;
житловий будинок по вул. Гагаріна, 20 – 42 % відключених квартир;
Відключення від централізованого гарячого водопостачання житлових будинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а та виведення з експлуатації теплових мереж.

## Slide 6
Встановлення автоматизованих модульних котельних.
Мета заходу:
Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;
Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;
Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.
Notes: Используйте заголовки разделов для каждой из тем, чтобы переход был понятен для аудитории.

## Slide 7
  Встановлення модульної котельні з переведенням житлового будинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізоване опалення.
Теплові мережі від котельні по вул. Чкалова, 17 м. Лубен до будинку по вул. Олександрівська, 10 та до ЗОШ № 3 знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. Вказані об’єкти є кінцевими споживачами на даній тепловій мережі. Протяжність теплової мережі складає 561,3 м в двохтрубному вимірі. Дана теплова мережа прокладена під проїжджою частиною, що значно ускладнює проведення ремонтних робіт.
При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації аварійні теплові мережі довжиною 561,3 м в двохтрубному вимірі, що дасть економію 60,9 т.у.п./рік. (357,78 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньоізольовану складає близько 2 061,5 тис. грн., в той час як орієнтовна вартість впровадження заходу складає 2 000 тис. грн.
Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

## Slide 9
До теплової мережі від котельні по вул. П. Осипенко, 48в протяжністю 2,325 км підключені 3 житлові будинки по вул. Олександрівській (які є кінцевими споживачами на даній тепловій мережі), ДНЗ № 11 та житловий масив «Василенкове поле» (5 житлових будинки). Вказана теплова мережа частково прокладена під проїжджою частиною, частково по приватним садибам і проходить по території, що підтоплюється ґрунтовими водами. Таке її розміщення значно ускладнює проведення ремонтних робіт.
  Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г.

## Slide 10
Реалізація заходу передбачає:
виведення з експлуатації 2,325 км в двохтрубному вимірі аварійних теплових мереж;
переведення споживачів будинків по вул. Олександрівській, 147б, по вул. Олександрівській, 149а на децентралізоване опалення;
переведення приватного будинку по вул. Олександрівській, 104а та ДНЗ № 11 на автономне теплопостачання;
закриття котельні по вул. П.Осипенко,48в та підключення житлового масиву «Василенкове поле» до модульної котельні, що буде встановлена на ЦТП Прикордонників, 60г.
При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 2 325,5 м в двохтрубному вимірі, що дасть економію 215,3 т.у.п./рік. (1 264,87 тис. грн.) Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньоізольовану складає близько 9 992,78 тис. грн., в той час коли вартість впровадження заходу складає 10 000 тис. грн.
Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

## Slide 12
Встановлена потужність котельні по вул. П’ятикопа, 26б складає 3,515 Гкал/год, а приєднане навантаження лише 1,08 Гкал/год, що становить 30,7%. Споживачами є житловий масив (7 житлових будинки) та медичні заклади Лубенської КЦМЛ.
При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 478 м в двохтрубному вимірі, що дасть економію 50 т.у.п./рік (293,70 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з заміною сталевих труб на попередньоізольовані становить близько 1 940,20 тис. грн., в той час коли орієнтовна вартість впровадження заходу становить 3 000 тис. грн.
Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.
  Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків що опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26б м. Лубни.

## Slide 14
Мета заходу:
Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;
Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;
Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.
При проведенні інвентаризації теплових мереж в м. Лубни було виявлено 1,642 км в двохтрубному вимірі безгосподарчих теплових мереж. Дані мережі перебувають в незадовільному стані. Для попередження виникнення аварійних ситуацій та для забезпечення мешканців міста якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання, необхідно провести капітальні ремонти даних мереж, з подальшою передачею їх на баланс підприємства, для включення в тариф робіт з їхнього обслуговування.
При виконанні даного заходу будуть відремонтовані 1,642 км теплових мереж в двохтрубному вимірі, що дасть економію за рахунок скорочення витоку 30,14 т.у.п. за рік (177,07 тис. грн.). Вартість проведення капітального ремонту теплових мереж становить близько 2 218,43 тис. грн.
Джерела фінансування: 50% кошти місцевого бюджетів, 50% кошти підприємства.
Проведення капітального ремонту безгосподарчих теплових мереж